## Slide 1
StableGimbalV2
三轴稳定云台 项目讲解
STM32F103C8T6 | JY901S IMU | AX-12A 舵机 | OV7725 摄像头
v2.1
Cortex-M3 @ 72MHz
1 / 13

## Slide 2
项目总览
Project Overview — 功能、目标与平台
MCU
STM32F103C8T6
ARM Cortex-M3 内核 72MHz 主频 / 64KB Flash / 20KB SRAM
IMU
JY901S 九轴
加速度计 + 陀螺仪 + 磁力计 实时输出姿态角和角速度
舵机
AX-12A × 3
Dynamixel 总线舵机 Pitch / Roll / Yaw 三轴驱动
摄像头
OV7725
VGA/QVGA 图像传感器 AL422B FIFO 缓冲 + LCD 显示
功能概述
▸ 三轴 (Pitch / Roll / Yaw) 姿态稳定
▸ JY901S 实时测量姿态角与角速度
▸ 串级 PID 控制器 (外环20Hz + 内环100Hz)
▸ 三个 AX-12A 舵机保持目标角度
▸ OV7725 摄像头实时图像采集与显示
▸ DMA + IDLE 中断高效数据接收
▸ VOFA+ Firewater 协议调试输出
2 / 13

## Slide 3
硬件接口分配
Hardware Interfaces — 引脚、波特率与用途
串口通信
外设 | 引脚 | 波特率 | 用途
USART1 | PA9 / PA10 | 115200 | printf 调试 (VOFA+)
USART2 | PA2 / PA3 | 115200 | JY901S IMU (DMA)
USART3 | PB10 / PB11 | 1000000 | AX-12A 舵机 (RS485)
定时器 / DMA / GPIO
资源 | 配置 | 用途
TIM2 | 100Hz 定时中断 | PID 控制周期
DMA1_CH6 | USART2 RX 循环 | IMU 数据接收
GPIO PB5 | RX485_TX_EN | RS485 方向控制
SysTick | 1kHz | 系统时钟 HAL_IncTick
3 / 13

## Slide 4
软件架构
Software Architecture — 分层设计与模块划分
main.c 主循环
Bsp 层
bsp_jy901s
IMU 驱动
USART2 DMA + IDLE 中断
App 层
pid
串级 PID 控制
外环 20Hz 内环 100Hz
Bsp 层
ax12a
舵机驱动
USART3 RS485 1Mbps
Drivers 层 — STM32 HAL 库 + CMSIS (CubeMX 自动生成) | GPIO / UART / DMA / TIM
工程目录
Core/ — 主程序 + 中断 + HAL MSP
App/ — 串级 PID 控制器
Bsp/ — IMU + 舵机驱动
Drivers/ — HAL 库 + CMSIS
4 / 13

## Slide 5
JY901S IMU 传感器
Nine-Axis Inertial Measurement Unit — 姿态数据采集
模块概述
传感器类型
九轴 IMU (加速度 + 陀螺仪 + 磁力计)
输出数据
姿态角 (roll/pitch/yaw) + 角速度 (wx/wy/wz)
通信接口
USART2, 115200 baud
接收方式
DMA 循环接收 + IDLE 中断
帧长度
11 字节 (帧头 + 类型 + 8B数据 + 校验)
协议帧格式
帧头
0x55 (固定标识)
类型码
0x52=角速度 / 0x53=姿态角
数据
8 字节 (int16, 小端序)
校验
1 字节校验和
量程
角速度 ±2000°/s / 角度 ±180°
数据接收流程
USART2 DMA 循环接收
dmaBuf[256] 环形缓冲
→
IDLE 中断 记录写位置
dmaPos = BUF_SIZE - CNDTR
→
主循环 Poll 逐字节消费
processByte() 状态机解析
→
校验通过 更新数据
wx/wy/wz pitch/roll/yaw
→
置位 dataReady
主循环读取 驱动 PID
5 / 13

## Slide 6
IMU 解析状态机
JY901S State Machine — processByte() 单字节解析
WAIT_HEADER
等待帧头 (0x55)
WAIT_TYPE
等待类型码 (0x52 / 0x53)
RECEIVING DATA
接收 8 字节 数据
校验
校验通过?
→
0x55
→
0x52/53
→
帧满
通过 → 解析 int16 更新输出
失败 → 丢弃, 重置
IDLE 中断处理流程 (jy901sOnIdleIrq)
① 暂停 DMA 通道 (__HAL_DMA_DISABLE)
② 清除 IDLE 标志 (读 SR + DR)
③ 记录 DMA 写位置: dmaPos = BUF_SIZE - CNDTR
④ 恢复 DMA 通道 (__HAL_DMA_ENABLE)
⑤ 置位 idleFlag = 1 (通知主循环)
关键: ISR 仅记录位置, 主循环消费数据, 无锁设计
6 / 13

## Slide 7
AX-12A 舵机驱动
Dynamixel Protocol 1.0 — RS485 半双工通信
模块概述
通信总线
USART3 + RS485 (MAX485)
波特率
1,000,000 bps (1Mbps)
方向控制
GPIO PB5 (高=发送 / 低=接收)
舵机数量
3 个 (Pitch ID=1, Roll ID=2, Yaw ID=3)
位置范围
0~1023 (对应 0°~300°)
Dynamixel 指令包格式
帧头
0xFF 0xFF
ID
舵机 ID (1/2/3)
长度
参数长度 + 3
指令
0x03 (WRITE)
参数
寄存器地址 + 数据
校验
~(ID+Len+Inst+Params)
sendPacket() 发送流程
清除 ORE 溢出标志
读 SR + DR
→
RS485 发送 方向切换
PB5 = HIGH
→
阻塞发送 指令包
HAL_UART_ Transmit
→
等待 TC 发送完成
100ms 超时
→
切回接收 模式
PB5 = LOW
→
延时稳定 ~20μs
MAX485 方向切换
7 / 13

## Slide 8
串级 PID 控制
Cascaded PID Controller — 外环角度 + 内环角速度
外环 — 角度控制 (20Hz)
▸ 输入: IMU 姿态角 (pitch / roll / yaw)
▸ 误差: targetAngle − currentAngle
▸ 死区: 0.5° (消除微小振荡)
▸ 积分分离: 误差 > 20° 时停止积分
▸ 输出限幅: ±120°/s (目标角速度)
内环 — 角速度控制 (100Hz)
▸ 输入: IMU 角速度 (wx / wy / wz)
▸ 滤波: PI项低通15Hz + D项巴特沃斯53Hz
▸ 死区: 1.0°/s
▸ 积分限幅: ±100
▸ 输出限幅: ±60° (舵机修正角度)
→
目标 角速度
控制数据流
目标角度 targetAngle
外环 PID 20Hz
目标角速度 outVel
内环 PID 100Hz
舵机修正量 deltaPos
AX-12A 舵机输出
→
→
→
→
→
IMU 反馈: 姿态角 → 外环 | 角速度 → 内环 (100Hz 周期)
8 / 13

## Slide 9
PID 调参结果
Tuned Parameters — 三轴实际调试参数
参数 | Pitch | Roll | Yaw | 说明
innerKp | 0.016 | 0.016 | 0.015 | 内环比例增益
innerKi | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 内环积分 (当前关闭)
innerKd | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 内环微分 (当前关闭)
innerOutputMax | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 内环输出限幅 (度)
outerKp | 10.0 | 6.0 | 6.0 | 外环比例增益
outerKi | 0.1 | 0.1 | 1.5 | 外环积分增益
outerKd | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 外环微分增益
关键控制宏定义
宏名 | 值 | 含义
PID_TS | 0.01s | 内环周期 (100Hz)
PID_OUTER_DT | 0.05s | 外环周期 (20Hz)
PID_GYRO_FC | 15.0Hz | PI项低通截止频率
PID_D_FC | 53.0Hz | D项巴特沃斯截止频率
PID_OUT_DELTA_MAX | 15步 | 单次增量限幅
PID_POS_SCALE | 1024/300 | 度→舵机步数换算
9 / 13

## Slide 10
OV7725 摄像头模块
ATK-MC7725F — 图像采集与 FIFO 缓冲
模块概述
图像传感器
OV7725 (VGA/QVGA)
FIFO 芯片
AL422B (384KB 帧缓冲)
通信协议
SCCB (类 I2C) 配置寄存器
数据接口
8-bit 并行 (GPIOC[7:0])
帧同步
VSYNC 上升沿中断 (PA8)
输出格式
RGB565 (16-bit/pixel)
控制信号引脚
WRST
GPIOD 6
写指针复位
RRST
GPIOG 14
读指针复位
OE
GPIOG 15
输出使能(低有效)
RCLK
GPIOB 4
读时钟(上升沿)
WEN
GPIOB 3
写使能(高有效)
SCCB SCL
GPIOD 3
时钟线
SCCB SDA
GPIOG 13
数据线
图像数据流
OV7725 传感器
原始像素
→
AL422B FIFO
384KB 缓冲
→
GPIOC [7:0]
8-bit 并行
→
get_frame() 函数
RGB565 组装
→
LCD GRAM FSMC
实时显示
10 / 13

## Slide 11
FIFO 帧缓冲机制
AL422B Frame Buffer — 写入/读取/状态管理
写入流程 (VSYNC 中断触发)
▸ VSYNC 上升沿
一帧开始信号
▸ 上一帧已处理?
检查 handle_flag
▸ 是 → 复位写指针
WRST↓↑ + WEN↑
▸ 否 → 丢弃本帧
WEN↓ (防覆盖)
▸ OV7725 自动写入
像素数据→FIFO
读取流程 (主循环轮询)
▸ 检查 handle_flag
== DONE → 无新帧
▸ 关中断, 清标志
__disable_irq 保护
▸ 复位读指针
RRST↓RCLK↑↓RRST↑
▸ 双字节读取
高8位 + 低8位 → RGB565
▸ 写入 LCD GRAM
FSMC 地址映射
状态管理与 IO 优化
volatile struct {
output.width/height // 当前分辨率
frame.handle_flag // DONE / PEND
frame.count // 已读帧计数
} g_atk_mc7725f_sta;
性能优化
▸ 8-bit 端口一次读取 (IDR & 0x00FF)
▸ BSRR/BRR 寄存器替代 HAL 函数
▸ volatile 变量缓存到局部变量
▸ 临界区保护 (__disable_irq)
11 / 13

## Slide 12
系统中断与调度
Interrupt System — 中断源、频率与处理职责
中断源 | 频率/触发 | 处理函数 | 职责
TIM2_UP | 100Hz | TIM2_IRQHandler | g_pidFlag++ (仅置标志)
USART2 IDLE | 事件驱动 | jy901sOnIdleIrq() | 记录 DMA 写位置
DMA1_CH6 | 持续 | HAL_DMA_IRQHandler | USART2 RX DMA 管理
SysTick | 1kHz | SysTick_Handler | HAL_IncTick() 系统时钟
EXTI9_5 | VSYNC | VSYNC_INT_IRQHandler | 摄像头帧同步
主循环调度策略
100Hz (每拍)
PID 内环 + IMU 数据消费
20Hz (每5拍)
PID 外环 (角度→角速度)
10Hz (每10拍)
VOFA+ 调试输出 (printf)
事件驱动
IMU IDLE 中断 → 记录 DMA 位置
12 / 13

## Slide 13
总结与展望
Summary & Future Work
已实现功能
✓ 三轴 (Pitch/Roll) PID 稳定控制
✓ JY901S IMU DMA 高效数据接收
✓ AX-12A RS485 半双工舵机通信
✓ 串级 PID 控制架构 (外环+内环)
✓ OV7725 图像采集与 LCD 实时显示
✓ VOFA+ Firewater 协议调试输出
✓ 模块化分层软件架构 (BSP/App)
后续优化方向
→ Yaw 轴 PID 启用与调参
→ 摄像头集成: 视觉跟踪/目标识别
→ IMU 数据融合算法优化 (互补/卡尔曼)
→ 舵机同步写入 (SYNC_WRITE 指令)
→ 蓝牙/WiFi 远程控制接口
→ 遥控器输入集成
→ PCB 集成设计 (减小体积)
13 / 13